## Slide 1
QUALIDADE EM UM PROCESSO DE MINERAÇÃO
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS
IGOR PEIXOTO RODRIGUES

## Slide 2
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
USO DA TÉCNICA DE FLOTUAÇÃO AUMENTA A CONCENTRAÇÃO DE FERRO EXTRAÍDO
MINÉRIO DE FERRO
A extração de minério de ferro é um processo complexo que envolve diversas etapas.
Uma das etapas consiste no beneficiamento, onde é quebrado em pedaços menores e separado de impurezas.
A flotação destaca-se como o método mais eficaz para a separação de impurezas devido à sua capacidade de selecionar partículas minerais com base em suas propriedades superficiais.

## Slide 3
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
PRINCIPAIS PARÂMETROS PARA A EFICIÊNCIA DO BENEFICIAMENTO POR FLOTAÇÃO
FLUXO DE AMIDO
FLUXO DE AMINA
FLUXO DA POLPA
pH DA POLPA
DENSIDADE DA POLPA
Atua como depressor de sílica.
Atua como coletor de sílica.
Taxa na qual se move pela planta de flotação.
Influencia a eficácia dos reagentes de flotação.
Concentração de sólidos na polpa de minério.
evita que minerais indesejados flutuem para a superfície.
tornam certos minerais hidrofóbicos.
afetam o comportamento dos depressantes (amido) e dos coletores (amina).
uma mistura de minério, água e produtos químicos.

## Slide 4
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
PARÂMETROS SECUNDÁRIOS PARA A EFICIÊNCIA DO BENEFICIAMENTO POR FLOTAÇÃO
FLUXO DE AR
NÍVEL DA ESPUMA
Controle da quantidade de bolhas de ar.
Altura da espuma na célula de flotação.
Espuma alta inclui ganga, reduz qualidade; espuma baixa perde minerais valiosos nas rejeitas.
atua para minimizar o arraste e maximizar adesão de impurezas.

## Slide 5
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
QUAL DESSES PARÂMETROS PODE CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DE IMPUREZAS?
A redução de impurezas está diretamente impactada pelo fluxo de amido/amina nas colunas de flotação?
1
A qualidade do minério é diretamente impactada pelo pH da polpa?
2

## Slide 6
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS
COLETA
Dados necessários para a análise
1
LIMPEZA
Inconsistências, erros ou informações incompletas são tratadas.
2
EXPLORAÇÃO
Aplicação de técnicas estatísticas e visualizações para entender os dados.
3
INTERPRETAÇÃO
Gerar insights e avaliar se as conclusões obtidas.
4

## Slide 7
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
AUMENTO DO CONCETRADO DE FERRO

## Slide 8
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
AUMENTO DO CONCETRADO DE FERRO

## Slide 9
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
REDUÇÃO DO CONCETRADO DE SÍLICA

## Slide 10
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
REDUÇÃO DO CONCETRADO DE SÍLICA

## Slide 11
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 12
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 13
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 14
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 15
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 16
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
ETAPAS DO PROCESSO DE ANÁLISE DE DADOS

## Slide 17
SITUAÇÃO
ANÁLISE
INSIGHTS
IMPACTO
O IMPACTO DO USO DA CIÊNCIA DE DADOS
CIÊNCIA DE DADOS
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO DE CUSTOS
PREVISÃO E MONITORAMENTO PARA DECISÕES MAIS ASSERTIVAS
MELHORIA DA QUALIDADE E CONTROLE DE PRODUTO FINAL
INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO NO MERCADO
1
2
3
4